## Slide 1
Contrôle d’accès , Filtrage et ACL
الكلية المتعددة التخصصات سيدي بنور
Faculté polydisciplinaire Sidi Bennour
Sécurité Informatique
Pr. Charaf Eddine AIT ZAOUIAT

## Slide 2: Filtrage de paquets: principe
Filtrage du trafic entrant et du trafic sortant
 Le firewall laisse passer certains paquets et rejette d’autres paquets selon sa politique de sécurité
Réseau interne
Trafic entrant
Réseau externe
Internet
LAN
Trafic sortant
2
Firewall matériel ou logiciel

## Slide 3: Filtrage de paquets: principe
Le filtrage se fait en analysant les en-têtes des protocoles, en priorité IP, UDP et TCP.
En général, on définit une règle de filtrage en considérant
  Adresse IP source
  Adresse IP destination
  Port source
  Port destination
  Protocole encapsulé (ICMP, UDP, TCP…)
  Flag ACK (de TCP)
  Type du message ICMP
A chaque règle de filtrage est associé une action:
  Laisser passer le paquet ou
  Détruire/Rejeter le paquet
3

## Slide 4: Exemple de règles de filtrage
Politique: Autoriser l’extérieur à accéder au service web sur le réseau périphérique
Internet
Routeur
192.168.22.35
Web/80 TCP
Réseau Périphérique
externe
Réseau Privé
Routeur
interne
Règle | Direction paquet | IP Source | IP Dest | Prot | Port Source | Port Dest | ACK=1 | Action
A | Sortant | 192.168.22.35 | Toutes | TCP | 80 | > 1023 | Oui | Autoriser
B | Entrant | Toutes | 192.168.22.35 | TCP | > 1023 | 80 | --- | Autoriser
C | Toutes | Toutes | Toutes | Tous | Tous | Tous | --- | Refuser

## Slide 5: Types de filtrage
Filtrage sans état: Stateless
€Filtrage simple: Regarder chaque paquet à part et le comparer à une liste de règles préconfigurées (ACL)
€Implémenté sur les routeurs et les systèmes d’exploitations
Limites
€Utiliser un trop grand nombre de règles pour que le Firewall offre une réelle protection
€Sensibles aux attaques IP spoofing / IP flooding; attaques DoS

## Slide 6: Types de filtrage
Filtrage à état: Statefull
€Tracer les sessions et les connexions dans des tables d'états internes au Firewall
€Décider en fonction des états de connexions
€Exemple: vérifier que chaque paquet d'une connexion est bien la suite du précédent paquet et la réponse à un paquet dans l'autre sens
€L’application des règles est possible sans lire les ACL à chaque fois (les paquets d’une connexion actives seront acceptés)

## Slide 7: Types de filtrage
Filtrage applicatif (firewall de type proxy )
€Réalisé au niveau de la couche Application
€Permet d’extraire les données du protocole applicatif pour les étudier
€Chaque protocole est filtré par un processus dédié
Limites
  Problèmes de performance pour les réseaux à grand trafic

## Slide 8: Processus de développement de filtres

## Slide 9: Processus de développement de filtres
Définition des règles de filtrage
  Utiliser le maximum de critères (@IP, port, ACK…etc)
€ Permet de mieux lutter contre les attaques
Pour chaque service interne et externe
  Définir des règles pour autoriser les utilisateurs interne à accéder à des services externes
  Définir des règles pour autoriser des utilisateurs externes à accéder à des serveurs (services) sur le réseau interne
Pour un service à autoriser
  Accepter le flux dans les deux sens (client€serveur et serveur€client)
Pour un service à bloquer
  Il suffit de bloquer le flux du client€serveur

## Slide 10: Processus de développement de filtres
Exemple:
  Soit la politique:
Accepter HTTP en entrée et en sortie et rien d’autre.
Autoriser les utilisateurs internes à accéder aux serveurs web externes Autoriser les utilisateurs externes à accéder au serveur web interne
  Objectif : développer les règles correspondantes
Internet
Web/80 TCP
192.168.22.35
Web/80 TCP
Réseau Périphérique
Réseau Privé
10

## Slide 11: Processus de développement de filtres
Exemple de règles
Règle | Direction | @ source | @ Dest. | Protocole | Port dest. | Action
A | Entrant | Externe | 192.168.22.35 | TCP | 80 | Autoriser
B | Sortant | 192.168.22.35 | Externe | TCP | >1023 | Autoriser
C | Sortant | Interne | Externe | TCP | 80 | Autoriser
D | Entrant | Externe | Interne | TCP | >1023 | Autoriser
E | Toutes | Toutes | Toutes | Tous | Tous | Refuser
Web/80
Internet
Web/80
192.168.22.35
TCP
TCP
A
Réseau Périphérique
Client externe
B
C
D
Réseau Privé
Client interne
11

## Slide 12: Processus de développement de filtres
Question
Ces règles autorisent-elles les connexions dont les ports source et destination sont supérieurs à 1023? (ce qui n’était pas prévu)
Règle | Direction | @ source | @ Dest. | Protocole | Port dest. | Action
A | Entrant | Externe | 192.168.22.35 | TCP | 80 | Autoriser
B | Sortant | 192.168.22.35 | Externe | TCP | >1023 | Autoriser
C | Sortant | Interne | Externe | TCP | 80 | Autoriser
D | Entrant | Externe | Interne | TCP | >1023 | Autoriser
E | Toutes | Toutes | Toutes | Tous | Tous | Refuser
Internet
Web/80 TCP
192.168.22.35
Serveur X11
192.168.22.36
TCP/6000
Web/80 TCP
attaquant
Réseau Périphérique
TCP/1503
Réseau Privé

## Slide 13: Processus de développement de filtres
Une solution
 Examiner aussi le port source
Règle | Direction | @ source | @ Dest. | Protocole | Port src. | Port dest. | Action
A | Entrant | Externe | 192.168.22.35 | TCP | >1023 | 80 | Autoriser
B | Sortant | 192.168.22.35 | Externe | TCP | 80 | >1023 | Autoriser
C | Sortant | Interne | Externe | TCP | >1023 | 80 | Autoriser
D | Entrant | Externe | Interne | TCP | 80 | >1023 | Autoriser
E | Toutes | Toutes | Toutes | Tous | Tous | Tous | Refuser
Mais
 Un attaquant peut utiliser le port 80 comme port source client puis se connecte au serveur X11/ port 6000
€ Il réussira (règle D et C)

## Slide 14: Processus de développement de filtres
Raffinement de la solution
 Examiner aussi le flag ACK (ACK=0 seulement dans le premier paquet envoyé du client (port>1023) vers le serveur)
Règle | Direction | @ source | @ Dest. | Protocole | Port src. | Port dest. | ACK=1 | Action
A | Entrant | Externe | 192.168.22.35 | TCP | >1023 | 80 | --- | Autoriser
B | Sortant | 192.168.22.35 | Externe | TCP | 80 | >1023 | oui | Autoriser
C | Sortant | Interne | Externe | TCP | >1023 | 80 | --- | Autoriser
D | Entrant | Externe | Interne | TCP | 80 | >1023 | oui | Autoriser
E | Toutes | Toutes | Toutes | Tous | Tous | Tous | --- | Refuser
Mais
 Un attaquant peut utiliser le port 80 comme port source client puis se connecte au serveur X11/ port 6000 en fixant ACK à 1
€ Réussira t-il à se connecter au serveur (considérer les règles D et C)

## Slide 15: Processus de développement de filtres
Réponse:
  Le paquet passera au travers les filtres,
Mais,
  La destination pensera que le paquet appartient à une connexion existante.
  Quand la destination essayera de faire correspondre le paquet avec une connexion existante, elle échouera et le paquet sera ignoré

## Slide 16: Processus de développement de filtres
Conclusion:
  Il faut considérer les règles de filtrage comme un seul bloc
  Il faut utiliser le maximum de critères de filtrage
  Le flag ACK est important pour les connexions TCP

## Slide 17: Détection et corrections des anomalies dans les règles de filtrage
Anomalie redondance
Anomalie Masquage
Anomalie Généralisation
Anomalie Corrélation

## Slide 18: Anomalie redondance
Règle Entête
Action
Dom(H (n))
i
Action*
R
i
Action*
exemple Accepter
Accepter
Dom(H (n))
j
R
j
* : Les règles Ri et Rj ont la même action (Accepter ou Rejeter)
Après la suppression de la règle redondante Ri
exemple Accepter
R
j
Action*
Dom(H (n))
j

## Slide 19: Anomalie masquage
Entête
Action
Règle
Dom(H (n))
i
Action*
R
i
exemple Accepter
Dom(H (n))
j
R
j
Action*
Rejeter
Après modification de la règle R
i
Action*
R
i
R
exemple Accepter
Dom(H (n)) -Dom(H (n)) i j
Dom(H (n))
j
j
Action*
Rejeter
* : Les règles Ri et Rj ont des actions différentes

## Slide 20: Anomalie généralisation
Entête
Action
Règle
exemple
Dom(H (n))
i
Action*
R
i
Accepter
Dom(H (n))
j
R
j
Action*
Rejeter
Après modification de la règle R
j
exemple
Dom(H (n))
i
Action*
R
i
Accepter
R
j
Action*
Rejeter
Dom(Hj(n)) -Dom(Hi(n))
* : Les règles Ri et Rj ont des actions différentes

## Slide 21: Anomalie corrélation
Entête
Action
Règle
Dom(H (m))
i
Dom(H (n))
i
Action*
R
i
exemple Accepter
Dom(H (m))
j
Dom(H (n))
j
Action*
R
j
Rejeter
* : Les règles R et R ont des actions différentes
i j
Note : m et n sont des champs des entêtes H et H respectivement
i j

## Slide 22: Anomalie corrélation
k
Cas 1 : création d’une nouvelle règles R et modification de la règle R
j
Accepte
exemple
Dom(H (m))
i
Dom(H (n))
j
Action**
**
R
k
Accepte
Dom(H (m))
i
Dom(H (n))
Dom(H (n))
i
Action
Action*
R
i
R
j
Rejeter
j
** : Les règles R et R ont la même action (Accepter ou Rejeter) k i
Dom(Hj(m)) -Dom(Hi(m))
Dom(H (m))
i
Dom(H (n))
j
Action**
R
k
Accepte
Dom(H (m))
i
Dom(H (n))
i
Action**
R
i
Accepte
Dom(H (n))
j
Action*
R
j
Dom(Hj(m)) -Dom(Hi(m))
Rejeter
22

## Slide 23: Anomalie corrélation
**
Cas 2 : création d’une nouvelle règles R et modification de la règle R
k
i
exemple
Rejeter
Dom(H (m))
i
Dom(H (n))
j
Action
Action
R
i
R
k
Accepter
Dom(H (m))
i
Dom(H (m))
j
Action**
Dom(H (n)) -Dom(H (n)) i j
Dom(H (n))
j
R
j
Rejeter
** : Les règles R et R ont la même action (Accepter ou Rejeter)
k j
Dom(H (m))
i
Dom(H (n))
j
Action**
R
k
exemple Rejeter
Dom(H (m))
i
Action
R
i
Dom(H (n)) -Dom(H (n)) i j
Dom(H (n))
j
Accepter
Dom(H (m))
j
Action**
j
Rejeter

## Slide 24: Firewalls matériels / logiciels

## Slide 25: Firewall matériel / logiciels
Firewalls matériels
  Routeurs filtrants
  Firewalls sous forme de boîtiers
Firewall logiciels
  Firewall professionnels
    Firewall libre : Netfilter / iptables
    Firewall commercial : CheckPoint Firewall-1, ASA, PIX
  Firewall personnels
    Kerio, Zone Alarm…

## Slide 26: Firewall matériel: Routeurs filtrants
Réseau externe
(Internet)
Réseau interne
( LAN )
Un routeur filtrant
  Examine chaque paquet afin de déterminer s'il doit l'acheminer ou l'abandonner
  Bien adapté aux PME
  Pas de fichiers logs et pas de statistiques
La fonction de filtrage est implémentée dans la plupart des routeurs du marché
  Sous forme de listes d’accès ACL
  En utilisant une syntaxe spécifique par routeur
26

## Slide 27: Firewall matériel: Routeurs filtrants
Inconvénients
  Accès à des parties limitées des entêtes des paquets.
  Aucune information de l ’état d ’une communication de bout en bout.
« IP-Spoofing Ready »: pas d’authentification de l’origine du paquet: ne sait pas si l ’auteur du paquet est bien celui qui l’émet
  Sensibles aux attaques par fragmentation

## Slide 28: Firewall matériel: Firewall sous forme boîtiers
Conçus uniquement pour faire du filtrage
OS spécifique, associé au boîtier
Rapidité de traitement
Supportent rarement les interfaces WAN € nécessité d’être associés à des routeurs pour la connectivité
Exemple :
  Cisco ASA (Adaptive Security Appliance)
  Cisco PIX (Private Internet eXchange)